## Slide 1: RISC-V简介
常乐乐

## Slide 2: RISC-V简介
RISC-V（发音为“risk-five”）是一个基于精简指令集（RISC）原则的开源指令集架构（ISA）。与大多数指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。虽然这不是第一个开源指令集，但它具有重要意义，因为其设计使其适用于现代计算设备（如仓库规模云计算机、高端移动电话和微小嵌入式系统）。设计者考虑到了这些用途中的性能与功率效率。该指令集还具有众多支持的软件，这解决了新指令集通常的弱点。该项目2010年始于加州大学伯克利分校，但许多贡献者是该大学以外的志愿者和行业工作者。RISC-V指令集的设计考虑了小型、快速、低功耗的现实情况来实做，但并没有对特定的微架构做过度的设计。

## Slide 3: RISC-V特色
1. 完全开源
对指令集使用，RISC-V基金会不收取高额的授权费。开源采用宽松的BSD协议，企业完全自由免费使用，同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展。
2. 架构简单
RISC-V架构秉承简单的设计哲学。体现为：
在处理器领域，主流的架构为x86与ARM架构。x86与ARM架构的发展的过程也伴随了现代处理器架构技术的不断发展成熟，但作为商用的架构，为了能够保持架构的向后兼容性，其不得不保留许多过时的定义，导致其指令数目多，指令冗余严重，文档数量庞大，所以要在这些架构上开发新的操作系统或者直接开发应用门槛很高。而RISC-V架构则能完全抛弃包袱，借助计算机体系结构经过多年的发展已经成为比较成熟的技术的优势，从轻上路。RISC-V基础指令集则只有40多条，加上其他的模块化扩展指令总共几十条指令。 RISC-V的规范文档仅有145页，而“特权架构文档”的篇幅也仅为91页。
3. 易于移植*nix
现代操作系统都做了特权级指令和用户级指令的分离，特权指令只能操作系统调用，而用户级指令才能在用户模式调用，保障操作系统的稳定。RISC-V提供了特权级指令和用户级指令，同时提供了详细的RISC-V特权级指令规范和RISC-V用户级指令规范的详细信息，使开发者能非常方便的移植linux和unix系统到RISC-V平台。

## Slide 4: RISC-V特色
4.模块化设计
RISC-V架构不仅短小精悍，而且其不同的部分还能以模块化的方式组织在一起，从而试图通过一套统一的架构满足各种不同的应用场景。用户能够灵活选择不同的模块组合，来实现自己定制化设备的需要，比如针对于小面积低功耗嵌入式场景，用户可以选择RV32IC组合的指令集，仅使用Machine Mode（机器模式）；而高性能应用操作系统场景则可以选择譬如RV32IMFDC的指令集，使用Machine Mode（机器模式）与User Mode（用户模式）两种模式。
5.完整的工具链
对于设计CPU来说，工具链是软件开发人员和cpu交互的窗口，没有工具链，对软件开发人员开发软件要求很高，甚至软件开发者无法让cpu工作起来。在cpu设计中，工具链的开发是一个需要巨大工作量的工作。如果用RISC-V来设计芯片，芯片设计公司不再担心工具链问题，只需专注于芯片设计，RISC-V社区已经提供了完整的工具链，并且RISC-V基金会持续维护该工具链。当前RISC-V的支持已经合并到主要的工具中，比如编译工具链gcc, 仿真工具qemu等

## Slide 5: RISC-V架构设计思想
成本
易于编程/编译/链接
架构和具体实现的分离
性能
简洁性
程序大小
提升空间

## Slide 6: RISC-V32指令介绍
RISCV32位仅有32个寄存器，其中可用31个（x1-x31），x0默认取0
add 加法 add rd,rs,rt
//rd=rs+rt
sub 减法 sub rd,rs,rt
//rd=rs-rt
addi 带立即数的加法 addi rt,rs,c
//rt=rs+c（c为立即数）
div 除法 div rd,rs1,rs2
//rd=rs1除以rs2，补码形式写入
mul 乘法 mul rd,rs1,rs2
//rd=rs1乘rs2
rem 求余数 rem rd,rs1,rs2
//rd=rs1除以rs2的余数，补码形式写入

## Slide 7: RISC-V32指令介绍
RISCV32位仅有32个寄存器，其中可用31个（x1-x31），x0默认取0
not 写入补码 not rd,rs2
//将rs2的二进制补码写入rd
and 位与 and rd,rs,rt
//rd=rs rt按位与
andi 带立即数的位与 andi rd,rs1,c
//rd=rs1与立即数c求位与
or 位或 or rd,rs,rt
//rd=rs rt按位或
xor 异或 xor rd,rs,rt
//rd=rs 异或rt
sll 逻辑左移,空位补0 sll rd,rs1,rs2
//rd=rs1的存储数左移rs2位

## Slide 8: RISC-V32指令介绍
slli 带立即数的左移 slli rd,rs1,c
//rd=rs1的存储数左移立即数c位
srl 逻辑右移，空位补0 srl rd,rs1,rs2
//rd=rs1的存储数右移rs2位
sra 算术右移，空位补最高位 sra rd,rs1,rs2
//算术右移，空位用最高位填充
beq 相等逻辑判断跳转 beq rs1,rs2,offset
//若rs1=rs2，pc值设为当前值加符号位扩展偏移offset
bge 大于逻辑判断跳转 bge rs1,rs2,offset
//若rs1>rs2，pc值设为当前值加符号位扩展偏移offset
blt 小于逻辑判断跳转 blt rs1,rs2,offset
//若rs1<rs2，pc值设为当前值加符号位扩展偏移offset

## Slide 9: RISC-V32指令介绍
bne 不等逻辑判断跳转 bne rs1,rs2,offset
//若rs1≠rs2，pc值设为当前值加符号位扩展偏移offset
j 无条件跳转指令 j offset
// pc+立即数offset为跳转目标
jal 有返回无条件跳转 jal rd，offset
//设置rd=pc+4为返回地址，pc+立即数offset为跳转目标，rd默认为x1
jr 跳转到寄存器指令 jr rs1
//设置pc为rs1
//等效于jalr x0,0（rs1）
jalr 远跳转指令 jalr rd，offset（rs1）
//设置pc为rs1+立即数offset，并写入返回值pc+4到rd，rd默认x1
ret 返回指令 ret
//从子过程返回，实际相当于jalr x0,0（x1）

## Slide 10: RISC-V32指令介绍
la 加载地址指令 la rd，symbol
//
li 加载立即数指令 li rd,immediate
//将立即数immediate加载到rd中
lw 从主存读取数据指令 lw rd,offset(rs1)
//从主存地址rs1地址+立即数offset处读取数据写入寄存器rd处
sw 将寄存器数据存入主存 sw rs2,offset(rs1)
//将寄存器rs2中存储的数据写入到主存地址rs1地址+立即数offset处