## Slide 1
RISC-V
叶子心 520021910521
Notes: 猪七爷旗舰店猪七爷

## Slide 2
CONTENTS
目录
RISC-V简介
1
RISC-V应用前景
4
产生背景
2
特点
3
RISC-V简介
RISC-V产生背景
RISC-V架构设计和特点

## Slide 3
RISC-V简介
PART ONE

## Slide 4
RISC-V简介
与大多数指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。虽然这不是第一个开源指令集，但它具有重要意义，因为其设计使其适用于现代计算设备（如仓库规模云计算机、高端移动电话和微小嵌入式系统）。设计者考虑到了这些用途中的性能与功率效率。该指令集还具有众多支持的软件，这解决了新指令集通常的弱点，可以很好地提高计算机的性能。

## Slide 5
RISC-V产生背景
PART TWO

## Slide 6
RISC-V产生背景
  ISA霸权
  微处理器的开放指令集有望重塑计算，并引入新的、更强大的功能。
  现代计算机依靠许多元件来提供高速和高性能，但是很少有比一台精简的指令集计算机(通常称为RISC)发挥更大作用的了。尽管指令集体系结构（ISA）具有不同的形状和形式-并且它支持多种系统和设备-但存在一个共同点，与复合指令集计算机（CISC）相比，RISC允许微处理器以更少的每指令周期（CPI）运行。
  摩尔定律的穷途末路
  RISC-V的推出与半导体行业的其他重大变化不谋而合。CMOS晶体管的缩放速度正在放缓，这已不是秘密。即使最近在设计上取得了突破，将密度和性能提升到了新的水平，戈登·摩尔（Gordon Moore）关于每两年将晶体管倍增的长期预测——“摩尔定律”（Moore’s Law）也不再成立。随着半导体进展缓慢，而性能需求持续增长，设计更先进的计算设备和燃料创新的能力受到威胁。Patterson解释说：“向前看，逻辑路径是为应用领域的微处理器上的基本指令集添加扩展。”。

## Slide 7
RISC-V产生背景
  穷困潦倒的学者
  Asanovíc和Patterson于2010年开始在伯克利的并行计算实验室（Par Lab）研究第五代RISC指令集。该项目的诞生源于对专有ISA缺乏灵活性的失望。Patterson回忆说：“我们无法做一些我们想做的重新搜索。两人瞄准了一个长期存在的行业问题：无法为特定目的定制芯片。这项倡议是基于他们自己的需要。“由于我们无法获得英特尔或ARM使用或修改其专有指令集的许可，我们决定为自己的研究开发自己的指令集，并帮助其他学者的研究。”

## Slide 8
RISC-V架构设计和特点
PART THREE

## Slide 9
RISC-V架构设计和特点
如何设计一个好的ISA
在介绍RISC-V 这个ISA 之前,了解计算机架构师在设计ISA 时的基本原则和必须做出的权衡是有用的如下的列表列出了七种衡量标准。
⚫ 成本（美元硬币）
⚫ 简洁性（轮子）
⚫ 性能（速度计）
⚫ 架构和具体实现的分离（分开的两个半圆）
⚫ 提升空间（手风琴）
⚫ 程序大小（相对的压迫着一条线的两个箭头）
⚫ 易于编程/编译/链接（儿童积木“像 ABC 一样简单”）

## Slide 10
RISC-V架构设计和特点
RISC-V的不同寻常之处，除了在于它是最近诞生的和开源的以外，还在于：和几乎所 有以往的ISA不同，它是模块化的。它的核心是一个名为RV32I的基础ISA，运行一个完整 的软件栈。RV32I是固定的，永远不会改变。RISC-V编译器得知当前硬件包含哪些扩展后，便 可以生成当前硬件条件下的最佳代码。惯例是把代表扩展的字母附加到指令集名称之后作 为指示。例如，RV32IMFD将乘法（RV32M），单精度浮点（RV32F）和双精度浮点 （RV32D）的扩展添加到了基础指令集（RV32I）中。

## Slide 11
RISC-V架构设计和特点
四个典型特点
1.首先，指令只有六种格式，并且所有的指令都是 32 位长，这简化了指令解码。
2.RISC-V 指令提供三个寄存器操作数，而不是 像 x86-32 一样，让源操作数和目的操作数共享一个字段。
3.在 RISC-V 中对于所有指令，要 读写的寄存器的标识符总是在同一位置，意味着在解码指令之前，就可以先开始访问寄存 器。
4.这些格式的立即数字段总是符号扩展，符号位总是在指令中最高位。

## Slide 12
RISC-V应用前景
PART FOUR

## Slide 13
RISC-V应用前景
  因为x86适合处理大量数据，在传统PC与服务器领域处于霸主地位， 在手机带来的科技革命趋势下，需要快速处理数据，ARM架构在手机处理器IP领域一统江湖。在半导体的历史上，X86、ARM作为主流架构一直都占有着很大的市场。随着物联网时代的来临，而RISC-V作为新兴架构，以其精简的体量，或许在未来的IoT领域中能取得绝对的优势。

## Slide 14
致谢
THANKS!